纳米颗粒跟踪分析仪采购招标文件

编号：招(设)[2018][C]092号

根据教学与科研的需要，上海交通大学生命科学技术学院需要购置纳米颗粒跟踪分析仪，现将技术及商务要求列举如下。

一、配置清单及设备用途：

设备名称：纳米颗粒跟踪分析仪

数量：1

主要用于悬浮液中粒径范围在10-3000纳米范围内的颗粒进行粒径分布、散射光强、荧光和计数分析，包括微生物、外泌体、微泡、蛋白质团聚、药物传递等的动态检测。

二、主要技术指标（所有带*的条款及要求，投标人必须满足，若有一项不满足将导致废标。）

*2.1 粒径检测范围：10–3000 nm；

*2.2 浓度检测范围：106–1010个/mL；

*2.3 激光光源：标准配置520 nm(另有375 nm，405 nm，488 nm，515 nm，660 nm可选)；

2.4 检测池温控：温控范围：低于室温5-45°C；

2.5 样品量：最少500 μL；

2.6 光学系统：显微镜物镜10倍变焦，相机速度最高60 fps；

*2.7激光光源和检测器的位置必须可软件自动调节，至少可测量10个以上的位置点；

*2.8 1分钟内至少可测量1000个以上的颗粒；

2.9 带Zeta电位的测量功能；

2.10 激光安全：仪器安全保护Class I；激光内部防护Class 3B。

2.11软件系统控制，自动校准，跟踪单个粒子，颗粒计数，粒径分布，浓度，荧光模式测量，散点图描述和平均计算功能。

2.12软件可升级亚群分析功能，具有45个形状参数，根据光强，形状，颗粒扩散系数，强度，面积等来区分不同颗粒的占比；

三. 技术服务要求

3.1 设备安装调试

卖方负责在买方现场安装、调试仪器并交付使用，自带必要的专用工具，安装、调试及所派人员的一切费用由卖方承担；仪器到达买方指定地点后，一周内执行安装调试直至达到验收指标。

3.2技术培训

为买方免费培训使用仪器的工作人员，培训内容包括仪器的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。

3.3验收标准

仪器功能达到技术指标，内外无损伤。

3.4 质保期及服务响应时间：

提供2年免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

质保期内，卖方接到买方故障信息后在2小时内予以响应，并在24小时内到达买方现场，排除故障，免费更换损坏零件和服务。

在设备保修期结束后，保证可以提供及时的售后维修服务，优惠的备件供应。

3.5技术支持：在上海有专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询。

3.6 软件升级：卖方应终身免费向用户提供仪器软件的更新。

四、商务部分

|  | 人民币设备 | 外币设备 |
| --- | --- | --- |
| 报价方式 | 人民币 | CIF/CIP国际通用货币或人民币（不能限制国内厂商） |
| 交货地点 | 用户指定地点 | 上海机场（上海港） |
| 付款方式 | 预付90%，验收合格后付10%（或者货到付款） | 100%L/C，90%即期，10%验收合格后支付 |
| 交货期 | 签订合同后3个月内 |
| 备注 | 商务条款可根据实际情况略微变动，但不支持100%电汇预付 |

五、供应商提交的响应文件要求（均须被授权人签字并盖公章）：

1、报价一览表：包括序号/货物名称/制造商/型号规格/数量/产地/投标总价/交货期/交货地点/付款方式/质保期；

2、分项报价表；

3、技术、商务偏离表；

4、服务承诺；

5、法人授权书（须法人代表签字）；

6、供应商资格证明文件（营业执照、组织机构代码证、税务登记证等复印件并加盖公章）。

供应商须仔细阅读采购文件的全部条款,并作出明确响应。

请各供应商根据采购文件的要求，将响应文件于2018年7月17日下午15:00前现场交于闵行东川路800号上海交通大学生物药学楼2-121，邮编200240。若标书中的材料内容不全或与实际不符者，或逾期未交付者，视为自动放弃招标。具体评标时间和地点另行通知。

联系人：徐毅       电话：34205709     E-Mail：yixu@sjtu.edu.cn

技术联系人：肖华  电话：34205682    E-Mail：huaxiao@sjtu.edu.cn